Техническое задание

на выполнение работ по «Ремонту водогрейного котла «SERMET»

ст. №2 котельной по ул. Песочная, 3»

для нужд ОАО «Выборгтеплоэнерго»

Основанием для проведения работы является:

- акт аварийного случая;

- график ремонта и обслуживания оборудования;

- требования НТД (нормативно-технической документации);

- техническое задание открытого запроса на право заключения договора.

Подрядчик обеспечивает:

- качество выполнения работ в соответствии с рабочей документацией, инструкцией завода-изготовителя, действующими нормами и техническими условиями;

- приобретение и доставку на объект расходных материалов и инструмента;

- приобретение и доставка железобетонных и металлических конструкций;

- обеспечение приёмо-сдаточной документацией;

- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;

- выполнение графика выполнения работ.

Объём выполняемых работ согласно техническим требованиям (ТЗ):

- Монтажные работы

2.1 Демонтаж дымогарных труб 2-го и 3-го хода ф60мм;

2.2 Демонтаж трубных досок;

2.3 Демонтаж задней стенки камеры уходящих газов;

2.4 Монтаж трубных досок и дымогарных труб;

2.5 Проведение дефектоскопии и гидравлических испытаний;

2.7 Демонтаж и монтаж обвязочных трубопроводов в пределах котлов.

2.7 Огрунтовка металлических поверхностей (ГФ-021);

2.8 Оформление и передача Заказчику приёмо-сдаточной документации.

Материалы расходные:

Круг отрезной ф230х2, круг зачистной ф115х6, пропан, аргон, кислород.

Сварочные электроды ОК-48-00, УОНИ-13\55.

Сроки проведения работ:

Ноябрь-декабрь 2013года. В соответствии с согласованным Графиком выполнения работ.

Условия и организация выполнения работ:

Работы выполняются квалифицированным персоналом согласно требованиям к командированному персоналу по РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-01602001). Работы производятся согласно графикам. При выполнении работ Подрядчик обязуется выполнять необходимые мероприятия по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев на выполненные работы и поставленные материалы.